Porovnání konvenčních a ekologických pěstebních technologií obilnin

Neudert, l.

Ústav obecné produkce rostlinné, MZLU v Brně.

Úvod

Lidstvo si uvědomuje, že zdroje surovin i energie nejsou nevyčerpatelné a je nutno jimi šetřit, proto jsou energetické studie velmi cenné, jak z hlediska teoretického i praktického.

Cíl práce

srovnání energetické náročnosti různých pěstebních technologií obilnin

analýza energetických rezerv ve výrobním procesu

srovnání energetického a ekonomického efektu konvenčních a ekologických pěstebních technologií obilnin

Materiál a metody

Ekologické a konvenční varianty pěstebních technologií jednotlivých druhů obilnin byly ověřovány v období 1992 - 1995 v podmínkách řepařské výrobní oblasti na ZVÚ Kroměříž, s r.o. Ekologické pěstební technologie byly prováděny podle pravidel IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement). Pro porovnání byly vybírány takové varianty konečních pěstebních technologií, které odpovídaly variantám z ekologického osevního sledu (stejná: odrůda, doba setí, výsevek a způsob založení porostů). Velikost sklizňových parcel byla 4 x 10 m2.

Výpočet energetických vstupů pěstebních technologií byl  proveden podle metodiky publikované Preiningerem (1987) a upravené podle Stouta (1992). V bilanci energie nebyl zahrnut vliv předplodiny a organického hnojení k jiným plodinám osevního postupu.

Výsledky

Vypočtené energetické vstupy na 1 ha ukazuje následující tabulka č. 1.

| Plodina | en. vstupy na 1 ha (GJ) | en. vstupy na 1 t zrna (GJ) |
| --- | --- | --- |
|  | ekologický | konvenční | ekologický | konvenční |
| pšenice ozimá | 8,44 | 17,49 | 1,23 | 1,95 |
| žito ozimé | 7,44 | 18,23 | 1,65 | 2,56 |
| tritkále | 7,91 | 20,36 | 1,31 | 2,33 |
| ječmen ozimý | 8,27 | 21,68 | 1,55 | 3,53 |
| ječmen jarní | 7,39 | 11,41 | 1,52 | 1,45 |
| oves setý | 11,45 | 16,06 | 2,02 | 2,45 |

Podíl jednotlivých vstupů na celkové energetické bilanci v %

Závěr

Ekologické pěstební technologie obilnin jsou charakteristické vyšší rentabilitou vložených energetických vstupů a nižšími energetickými vstupy na 1 ha.

Jednotlivé druhy obilnin se od sebe liší, jak ukazuje tab. 1. Energetické vstupy ekologických variant dosahovaly 38 - 71 % variant konvenčních.  Poměr energetických výstupů a vstupů dosahoval u ekologických variant ozimů 155 - 227 % konvenčních variant, u jařin dosahoval 95 % (jarní ječmen) až 120 % konvenčních variant.